Первое знакомство.

Автомобильная радиостанция АТ-5555 удобная в работе и выполнена в улучшенном дизайне. В радиостанции применена SMT технология, что  гарантирует стабильность, надежность и высокое качество. Многофункциональная радиостанция АТ - 5555 — это новое слово в области личных коммуникаций и лучший выбор для профессиональных пользователей. Кроме того, в радиостанции оставлены многфункциональные слоты для модернизации и расширения функций. Чтобы быть уверенным что Вы используете все функции вашей радиостанции, пожалуйста, перед установкой и началом использования внимательно прочтите это руководство.

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

1. Большой ЖК дисплей, который отображает частоту и все виды информации.

2. Отдельный двух-символьный сектор для отображения канала
3. EL технология для ламп подсветки
4. Режимы работы: PA, CW, AM, FM, USB, LSB
5. 6 групп с каналами (A, B, C, D, E, F) до 60 программируемых каналов.
6. Варьируемая чувствительность настройки частот: 10 ГЦ, 100 ГЦ, 1 КГЦ или 10 КГЦ.
7. Различные режимы подсветки.
8. Расширяемы функции меню, изменения программного обеспечения с помощью Персонального компьютера под нужды потребителя.
9. Функция ECHO
10. Функции SQ и ASQ (только в режимах FM и AM)
11. Усиленная регулировка RF
12. Регулировка питания RF
13. Функция сканирования SCAN.
14. Функция RB
15. Функция NB/ANL
16. Функция двойного сканирования DW
17. Сигнал голосового сообщения
18. Функция +10 КГЦ
19. Отображение напряжения SWR, S/RF, DC на дисплее
20. Функция TOT
21. Функция HI-CUT
22. Экстренный вызов EMG 
23. SWR Защита
24. Защита от повышенного напряжения
25. Функция блокировки клавиш

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед включением и началом первой передачи обязательно установите антенну, подключите ее к гнезду "В" на задней панели и установите КСВ (коэффициент стоячей волны). При невыполнении данного предписания может быть выведен из строя усилитель мощности, данная ситуация не покрывается гарантией на оборудование.

ФУНКЦИЯ СБРОСА (сброс настроек на заводские установки)

Если Вы произвели настройки и не знаете как восстановить нормальную работу радиостанции, то Вам будет полезна функция сброса параметров. Данная функция позволяет вернуть радиостанцию к заводским установкам, для ее активации следует:
Шаг 1: Выключить радиостанцию.
Шаг 2: Нажать и удерживать одновременно две клавиши FUNC и SCAN, удерживая клавиши включить радиостанцию.
Шаг 3: Когда на мониторе замигает "RES" отпустить клавиши.
В течении нескольких секунд все настройки будут возвращены к заводским предустановленным значениям, по окончанию операции на дисплее засветится "REND".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Функция сброса параметров возвращает к заводским установкам ВСЕ сделанные изменения.

1. УСТАНОВКА

Где и как установить ваше автомобильную радиостанцию

а) Вы должны определить наиболее простое и практичное место для установки;

б) Ваша радиостанция не должна мешать водителю или пассажирам;

в) Провода от дополнительных устройств (например, антенны или аксессуаров) также не должны мешать водителю;

г) Для установки вашей станции используйте гнезда (Н) и самонарезные винты (Е) из комплекта (диаметр винтов 4 мм). Будьте внимательны при сверлении приборной панели, Вы можете повредить цепь автомобильной электросистемы;

д) Не забудьте подложить резиновые уплотнители (G) в местах креплений, они более надежно фиксируют станцию и создают амортизационный эффект;

е) Выберите место для микрофона, не забывайте, что микрофон подключается на растягиваемом шнуре, которые должен располагаться так, чтобы не мешать водителю управлять автомобилем;

ж) Поскольку гнездо для микрофона располагается на лицевой панели станции, то его размещение возможно на приборной панели. Для улучшения качества звука рекомендуется подключить внешний динамик (гнездо для подключения располагается на задней панели (D)).

Для профессиональной установки радиостанции рекомендуем обратиться к продавцу.

2. Установка Антенны

а) Выбор антенны

- Длина антенны влияет на качество связи автомобильной рации, чем длиннее антенна, тем лучше качество связи. Попросите дилера помочь Вам с выбором антенны.

б) Переносная антенна

- Желательно устанавливать такую антенну на металлической поверхности параллельно земле, подальше от креплений ветрового стекла;

- Если у Вас установлена антенна радиотелефона, то антенна радиостанции должна быть установлена выше телефонной;

- Существует два вида антенн: предварительной фиксированной регулировки (используется когда поверхность установки максимально параллельна поверхности земли - например, крыша автомобиля или багажника) и регулируемая (предполагает более широкий диапозон частот и используется в менее благоприятных условиях параллельности);

- Для антенны требующей фиксации выберите место с наиболее устойчивым контактом с поверхностью. Подготовьте место крепления антенны винтами;

- Внимательно прокладывайте коаксиальный кабель, чтобы не повредить его и вызвать короткого замыкания;

- Подключите антенну в гнездо (В).

в)  Фиксированная антенна

- В случае использования фиксированной антенны – устанавливайте ее на максимальной открытом пространстве, при необходимости устанавливайте на мачту. Фиксированные антенны должны устанавливаться в соответствии с действующим законодательством (обратитесь к профессионалам за советом);

3. Подключение питания

Радиостанция имеет защиту от ошибки подключения полярности. Однако перед подключением рекомендуем проверять правильность соединения. Радиостанция подключается к источнику питания с постоянным током 12 В (А). Сегодня большинство автомобилей (в том числе и грузовых) имеют заземление на корпусе. Вы можете проверить соединение аккумуляторной батареи под капотом. Если это не так, то обратитесь к Вашему дилеру за советом.

ВНИМАНИЕ: На большинстве грузовых автомобилей установлено 2 аккумулятора общей силой 24 В, в этом случае Вам необходимо использовать конвертер 24/12 В. Дальнейшие подключение должно проводится только через конвертер.

а)  Убедитесь, что Ваш аккумулятор на 12 В;

б) Определите положительный (+) и отрицательный (-) заряды на аккумуляторной батарее (обычно плюс подключен красным проводом, а минус – черным).  Подключите контакты в соответствии с полярностью;

в) Подключите станцию к источнику питания постоянного тока. По возможности подключите радиостанцию к аккумуляторной батареи напрямую (если стандартных проводов соединения не хватает для подключения, то их можно нарастить);

г) Подключите красный провод (+) к положительной клемме аккумуляторной батареи  и черный (-) провод к отрицательной клемме.

д) Подключите кабель питания к радиостранции.

ВНИМАНИЕ: Используйте стандартный предохранитель (10А) и не меняйте  на предохранители с иной силой тока.

4. Основные операции которые выполняются перед первым включением радиостанции (до начала передачи и нажатия клавиши «Push-To-Talk» (PTT)

а) Подключите микрофон
б) Проверьте правильность подключения антенны
в) Включить Вашу радиостанцию, повернув ручку громкости по часовой стрелке
г) Поверните ручку шумоподавителя до минимуму
д) Отрегулируйте громкость до комфортного уровня
е) Переключитесь на канал 20 группы D, используя клавиша UP(вверх) / DN (вниз) на микрофоне или ручку на панели радиостанции.

- РЕГУЛИРОВКА КСВ (коэффициент стоячей волны)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулировка производится перед первым использованием радиостанции,  а также всякий раз, когда меняется положение антенны. Регулировка должна проводиться в условиях отсутствия препятствий для сигнала.

* Используйте КСВ-метр (профессиональный прибор) для проведения регулировки.

а) Как подключить КСВ-метр
Подключите КСВ-метр между радиостанцией и антенной, как можно ближе к станции (используйте кабель длинной не более 40 см)

б) Как провести настройку с помощью КСВ-метра
- Переключите радиостанцию на канал 20 группы D в диапозоне FM;
- Переключите КСВ-метр в позицию «CAL» или «FWD»
- Нажмите <<Push-To-Talk>>  (включите микрофон для передачи);
- Калибровка производится клавишей ▼ одновременно стрелка КСВ-метра меняет свое положение;
- Отрегулируйте КСВ:
Значение КСВ-метра должно быть как можно ближе к 1. Если Вы не можете получить значение близкое к  1, попробуйте отрегулировать антенну. (Приемлемое значение КСВ от 1 до 1,8).
- КСВ регулируется после каждого случая перенастройки антенны.

Ваша станция готова к использованию!

6. Встроенный КСВ-метр

- Переключите радиостанцию на канал 20 группы D в диапозоне FM;

- Нажмите <<Push-To-Talk>>  (включите микрофон для передачи);

- На дисплее отобразится значение КСВ;

Значение КСВ-метра должно быть как можно ближе к 1. Если Вы не можете получить значение близкое к  1, попробуйте отрегулировать антенну. (Приемлемое значение КСВ от 1 до 1,8)

ПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОСТАНЦИЕЙ

ЖК Дисплей

7 цифр: отображают текущую частоту и другую информацию.
Специальная индикация: RX, RSSI, PA, PWR, SWR.
Первая точка десятичной дроби на дисплее: отображается, когда текущий канал редактируется с помощью функции SCAN DEL.
FUNC: Появляется после нажатия кнопки FUNC.
AQ: Появляется после включения ASQ функции (только для для AM / FM диапозонов).
RB: Появляется, когда включена функция Roger Beep (сигнал окончания вызова).
NB / ANL: Появляется, когда включена функция NB / ANL.
BP: Появляется, когда включена функция ВР.
ECHO: Появляется, когда включена функция ECHO.
VOIC: Появляется, когда включена функция VOIC. В базовой конфигурации данная функция отключена.
HI-CUT: Появляется, когда включена функция HI-CUT.
DW: Появляется, когда включена функция двойного сканирования DW.

10K: Появляется при использовании функции +10 кГц.
EMG: Появляется при подключении к экстренным каналам EMG.
SWR: Появляется при включении КСВ метра.
SRF: Появляется при использовании S / RF.
SC: Появляется при сканировании SCAN.
РА, CW, AM, FM, USB, LSB: Отображает текущий диапозон.

- Появляется когда подстветка установлена в режиме FINE.

- Появляется когда подстветка установлена в режиме COARSE или RT.

- Появляется когда подстветка установлена в режиме регулировки частоты.

Лицевая Панель.

- OFF / ON / VOLUME (Внутренняя ручка)

Поверните ручку по часовой стрелке для включения радио и установите желаемый уровень громкости. Регулятор громкости управляет как встроенным динамиком, так и внешним, если используется последний.

- SQUELCH (Внешняя ручка)

Используется для отсечения или устранения фоновых шумов входного сигнала. Для максимальной чувствительности радиостанции, желательно, чтобы шумоподавление корректировалось только до точки, где исчезает фоновый шум, на максимальной точки шумоподавления чувствительность радиостанции минимальна.

Поверните ручку против часовой стрелки до упора затем медленно поворачивайте по часовой стрелке, пока не исчезнет шум. Чтобы получить сигнал в режиме шумоподавления, уровень сигнала дожен быть сильнее уровня шумов. Дальнейшее вращение по часовой стрелке будет увеличивает порог чувствительности, который должен преодолеть сигнал.

- ECHO (Внутренняя ручка)

Управление эффектом эха.

- TONE (Внешняя ручка)

Управление интервалом звукового эхо.

- RG GAIN (Внутренняя ручка)

Настройка чувствительности во время приема на дальних расстояниях. При значительной удаленности RF GAIN должна быть установлена на максимум. RF GAIN может быть уменьшена, чтобы избежать искажений, когда ваш корреспондент находится рядом и когда у него нет функции RF POWER. Нормальное положение этой функции на максимуме (по часовой стрелке).

- RF POWER (Внешняя ручка)

Регулировка выходной мощности для AM и FM режимов. Сокращение
мощности допускается при общении с человеком, который не имеет функции RF GAIN. Нормальное положение этой функции устанавливается на максимальное значение (по часовой стрелке до конца).

- Переключатель диапазонов

Поверните переключатель для выбора группы каналов A, B, C, D, E, F.

- Переключатель диапозонов (PA / CW / AM / FM / USB / LSB)

Этот переключатель позволяет выбрать режим модуляции PA, CW, AM, FM, LSB или USB. Ваш режим модуляции должна соответствовать режиму модуляции Вашего собеседника. Переключатель режима изменяет режим и приемника, и передатчика одновременно.

Частотная модуляция FM : рекомендуется для коммуникаций на  открытой местности при незначительной удаленности собеседника.

Частотная модуляция AM: Связь на местности с незначительными препятствиями на средней дистанции (наиболее часто используемая).

Частотная модуляция USB-LSB: Используется для коммуникаций на значительной удаленности (в соответствии с условиями распространения).

- CLARIFIER

Частотная подстройка может устанавливать различные режимы, более подробно при описании меню функций.

- PUSH

Устанавливаются различные режимы, более подробно при описании меню функций.

- CHANNEL SELECTOR

Поворотом переключателя  выбрается нужный канал из 40 каналов используемой группы. Выбранный канал отображается на светодиодном дисплее над ручкой переключателя.

- CHANNEL INDICATOR

Светодиодный дисплей отображения номера текущего канала.

- RECEIVER/TRANSMIT INDICATOR

Индикатор приема/передачи — в режиме приема светится зеленым цветом, в режиме передачи - красным.

- LCD DISPLAY

Отображение частоты, всех видов доступной информации, а также значков режимов.

- FUNC

Функциональная клавиша. Для перехода в меню настройки функций нажмите и удерживайте эту клавишу в течении 2 секунд, более подробно при описании меню функций.

Нажимайте клавишу FUNC совместно с другими функциональными клавишами. Например, для включения функци ВР нажмите клавишу FUNC, а затем клавишу RB. Для выключения LCD функции нажмите клавишу FUNC, а затем клавишу DW.

Подробнее:

После нажатия клавиши FUNC надпись "FUNC" появится на дисплее. Далее нажимаете функциональную клавишу подробное описание ниже.

- ROGER BEEP / FUNC + RB

(1) RB

Нажмите кнопку "RB", чтобы включить функцию "ROGER BEEP" на дисплее засветится иконка "RB". Повторное нажатие выключает эту функцию.

Когда функция включена, радиостанция автоматически передает звуковой сигнал конца вашей передачи. Ваш собеседник легко сможет определить конец вашей передачи.

(2) FUNC + RB

Нажмите комбинацию FUNC + RB для включения/выключения (для выключения требуется повторное нажатие) функции ВР. Когда функция включена на дисплее светится иконка «ВР».

- NB/ANL  /  FUNC + NB/ANL (блокировка)

(1) NB/ANL

Включение/выключение функции NB / ANL (Шумоподавителm / автоматический ограничитель шума) происходит нажатием клавиши NB / ANL, при включенной функции иконка "NB / ANL" высвечивается на дисплее.
Используйте эту функцию для снижения помех в радиопередаче.

(2) FUNC + NB / ANL

Комбинация FUNC + NB / ANL блокирует клавиатуру. Когда
эта функция включена блокируются все клавиши, кроме PTT, BAND SWITCH и MODE SWITCH. Для разблокировки нажмите комбинацию повторно.

- DW / FUNC + DW (Дисплей)

(1) DW (Dual Watch)

Функция двойного сканирования — позволяет следить за передачами на двух каналах одновременно.

Для использования функции DW, во-первых с помощью поворота ручки SQ по часовой стрелке устраните фоновые шумы. С помощью клавиш выбора канала установите первый канал для мониторинга. Нажмите кнопку DW, на дисплее замигает значок DW. С помощью клавиш выбора канала, установите второй канал для мониторинга. Нажмите кнопку DW
еще раз, на дисплее будут высвечиваться оба выбранных канала поочередно. Радиостанция будет автоматически сканировать оба канала. При обнаружении сигнала на одном из каналов, сканирование останавливается, вы можете слушать сообщения, а при необходимости передавать свои сообщения с нажатием клавиши PTT. Если обнаруженный сигнал на этом канале отсутствует в течение 5 секунд и вы ничего не передаете, радиостанция возобновляет
сканирование. Когда функция DW включена, значок DW  светится на дисплее. Для выхода из функции DW, нажмите кнопку DW или клавишу PTT.

- FUNC + DW

Выключает дисплей радиостанции, для его включения требуется повторное нажатие сочетания клавиш.

- SCAN ИЛИ Scan.list

(1) SCAN

Автоматическое сканирование занятых каналов.
Перед включением функции сканирования, с помощью ручки SQ следует настроить уровень шумоподавления. Нажмите SCAN, для включения данной функции. Радиостанция приступит к  автоматическому сканированию всех каналов, на дисплее появится значок SC.

При обнаружении сигнала в канале, сканирование останавливается на этом канале. Вы можете остаться на данном канале, а также начать передачу с нажатием клавиши PTT. В случае отсутствия передачи или обнаруженый сигнал на этом канале будет отсутствовать в течение 5 секунд (время для возобновления сканирования может быть запрограммировано с помощью  ПК), радиостанция начнет сканирование снова. Для выхода из функции сканировани, нажмите клавишу SCAN или клавишу РТТ.

(2) FUNC + SCAN

SC.LIST (редактирование списка сканирования). Чтобы удалить текущий канал из списка сканирования нажмите FUNC + SCAN. При включении сканирования удаленный канал будет пропускаться.

Для возврата канала в список сканирования повторите эту операцию.

- +10 кГц или HI-CUT

(1) +10 кГц

Данная функция сдвигает частоты на 10 кГц путем. Включение/выключение функции производится нажатием клавиши + 10 кГц. Информация о смещении каналов появляется на дисплее.

(2) FUNC + +10 кГц

Включение / выключение функции HI-CUT производится нажатием комбинации клавиш FUNC + +10 кГц. Данная функция позволяет радиостанции снижать влияение высоких помех. Использование функции зависит от условий приема. Когда эта функция включена, значок "HI-CUT" светится на дисплее.

- SWR ИЛИ ТОТ

(1)  SWR (Коэффициент стоячей волны)

Включение/выключение функции производится нажатием клавиши SWR. Когда эта функция включена, значок "SWR" светится на дисплее. Более подробно об использованнии данной функции в разделе настройки антенны.

(2) FUNC +  SWR

Включение / выключение функции TOT производится нажатием комбинации клавиш FUNC +  SWR. При переключении режима функции надпись ТОТ будет отображаться на дисплее в течении 2 секунд.

Данная функция позволяет ограничить время передачи. Т.е. В режиме передачи при нажатии клавиши РТТ, если вы выйдете за пределы запрограммированного времени передачи, то радиостанция выдаст предупреждающий сигнал и прекратит передачу.  Эта функция защищает станцию от перегревов во время длительной передачи.

- EMG или S / RF

(1) EMG

Используйте данную клавишу для быстрого переключения на каналы Экстренного вызова. Каналы Экстренного вызова могут быть запрограммированы. При экстренном вызове значок "EMG" отображается на
дисплее. Повторное нажатие клавиши возвращает на предыдущий канал.

(2) FUNC + S / RF

S / RF переключает TX или RX  S / RS индикацию. Если функция включена, на дисплее будет отображен значок "SRF".  Включение / выключение функции производится нажатием комбинации клавиш FUNC + S / RF.

Задняя Панель

- Питание

Радиостанция питается от источника постоянного тока 13.8V подключение производится через встроенный предохранитель (10 А).

- EXT SP или РА SP

EXT SP
Гнездо сопротивлением от 4 до 8 Ом, для подключения внешнего динамика 4 Вт. При подключении внешнего, встроенный динамик автоматически отключается.

РА SP

Гнездо используется для подключения РА спикера. Спикер подключается перед началом эксплуатации.

- Антенна

Подключается коаксиальным кабелем 50 Ом типа PL-259.

- CW KEY

Разъем подключения клавиши для работы по азбуке Морзе; подключить CW
клавишу в этот разъем и переключить режим в положение CW (на дисплее отобразится  значок "CW")

<PRESS-TO-TALK-MICROPHONE>

Прием и передача управляются клавишей PRESS-TO-TALK на микрофоне.
Для начала передачи сообщения нажмите эту клавишу, для приема сообщений клавиша должна быть отпущена. Во время передачи рекомендуется держать микрофон в пяти сантиметрах ото рта и говорить четко и ясно. Радиостанции поставляются в комплекте с 
динамическим микрофоном (150 Ом).

- PTT

Клавиша включения/выключения передачи: для начала передачи сообщения нажмите клавишу, если клавиша отпущена — радиостанция переключается в режим приема.

- UP / DN

Клавиши последовательного переключения каналов.

- AQ

(1) Клавиша включения/выключения функции ASQ (Автоматический шумоподавитель). При включенной функции на дисплее светится значок "AQ".

(2) При удержании клавиши более 2 секунд радиостанция включает функцию мониторинга сигнала. Радиостанция проверяет канал на возможные слабые сигналы. Для отключения функции нажмите клавишу AQ повторно.

(3) При одновременном нажатии клавиш PTT и AQ, радиостанция  передает однотонный сигнал. Этот тональный сигнал служит для помощи в настройки частоты и напомнинания обеим стороны о связи.

(4) ASQ (Автоматический шумоподавитель)

Включение ASQ.  Тоже, что и функция  AQ (описана выше).

- МИКРОФОН

Радиостанции поставляются в комплекте с динамическим микрофоном низкого сопротивления (150 Ом).

Настройки МЕНЮ ФУНКЦИЙ

В меню функций можно произвести настройки параметров и изменить начальные значения. Для внесения изменений, пожалуйста, перед началом настройки прочтите следующую инструкцию.
Чтобы войти в меню функций: во включенном состоянии нажмите и удерживайте  клавишу FUNC в течении 2 секунд, затем отпустите клавишу FUNC.  Теперь с помощью клавиши выбора каналов можете выбрать функцию для настройки.

(1) STP (Шаг настройки частоты)

Меню устанавливает шаг при настройке частоты с помощью ручки CLARIFIER.
Варианты значений функций: 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц
По умолчанию: 10 Гц

- CLA (Настройка функции ручки CLARIFIER)

Меню настройки функции ручки CLARIFIER. Возможны следующие опции:
FIN: Тонкая подстройка. При выборе этой опции, пользователи могут делать тонкую подстройку частоты во время приема с помощью ручки CLARIFIER. В процессе подстройки частота передачи не регулируется ручкой, на дисплее отображается "1".
RT: При выборе данной опции пользователи могут регулировать частоту, как приема, так и передачи. На дисплее отображается "2".
Т: При выборе данной опции пользователи могут регулировать только частоту передачи.  На дисплее отображается "3" 
Значение по умолчанию: RT

(3) PUS (Функция настройки PUSH)

Меню настройки функции ручки PUSH. Возможны следующие опции:
COA: Для выбора этой функции ручкой CLARIFIER выберите значение COARSE и нажмите PUSH. На дисплее отображается "2". При выборе данной опции вы имеете возможность подстраивать частоту передачи и приема ручкой CLARIFIER.
Т: При выборе данной опции вы имеете возможность подстраивать только частоту передачи ручкой CLARIFIER.  На дисплее отображается «3».
STP: Если выбрана эта опция, функция PUSH изменится
Частота настройки Шаг ручку осветлителя. Нажмите эту кнопку, то
соответствующий бит частота будет мигать.
По умолчанию: STP

- ASQ (Контроль автоматического шумоподавителя)

Включение функции автоматического шумоподавления ASQ. Имеет ту же функцию что и кнопка AQ на микрофоне.
По умолчанию: OFF

- ТОТ (Тайм-аут-таймер)

Установка лимита времени передачи. Если Ваша передача длиться больше чем время установленное в данной функции, радиостанция остановит передачу автоматически и включит сигнал напоминания до отпускания клавиши РТТ.  После прерывания, передачу возможно продолжить, однако рекомендуется делать перерывы в режиме передачи, для того, чтобы не нагружать чрезмерно передатчик.
Варианты значений: 30-600

Шаг настройки:  30
Значение по умолчанию: 180

(6) SC Выбор типа сканирования

Меню выбора типа сканирования. Возможны следующие опции:
SQ: В режиме SQ  радиостанция остановит сканирование при обнаружении сигнала и возобновит сканирование, только если сигнал исчезнет через 5 секунд.
TI:  В режиме TI радиостанция остановит сканирование при обнаружении сигнала и возобновит сканирование через 5 секунд независимо от того пропадет сигнал или нет.
Значение по умолчанию: SQ

- TSR (Защита КСВ во время передачи)

Меню включения / выключения функции защиты КСВ во время передачи.
ON: Когда функция включена, радиостанция определяет КСВ антенны. Если КСВ имеет значительные отклонения от устанволенных зараннее значений, то радиостанция может автоматически прекратить передачу и издать предупредительный сигнал, на дисплее отобразится значок "HI S". Обратите внимание на настройку КСВ заранее, а также проверьте правильность подключения антенны.
OFF: В данном положении функция защиты отключена.
ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматическая защита от высокого КСВ существует не зависимо от того включена функция или нет, если значение КСВ превысит параметры выше, чем 20:1, то может включиться яункция защиты.
По умолчанию: ON (КСВ = <10:1)

- TDC (Защита питания от скачков напряжения)

Меню включения / выключения функции защиты питания от скачков напряжения.
ОN: Когда функция включена радиостанция в автоматическом режиме следит за напряжение электросети, как только напряжение отклоняется от заранее заданных параметров, на дисплее будет отображено  "DC LO" или "DC HI", чтобы напомнить вам, что напряжение находится в не нормальном состоянии. Одновременно радиостанция заблокирует передачю.
OFF: В данном положении функция защиты отключена.
По умолчанию: ON (DC 10,5 В-16В)

- TLD (Данные отображаемые на дисплее при передаче)

Меню установки данных отображаемых на дисплее во время передачи.
TF: При выборе данной опции на дисплее будет отображаться частота передачи.
SR: При выборе данной опции на дисплее будет отображаться КСВ значение антенны, например: "1.2".
BAT: При выборе данной опции на дисплее будет отображаться текущее напряжение, например: "13.8DC".
ТОТ: При выборе данной опции на дисплее будет отображаться оставшееся время
до прерывания передачи. Таймер будет отсчитывать время ТОТ, оставшееся до
равно 0, например: "170".
По умолчанию: TF

- RBF  (Установка частоты сигнала окончания вызова (ROGER BEEP)

Это меню для выбора частоты Roger Beep. Частотный диапазон в пределах 300 кГц, 3 кГц. с шагом 10 Гц.
По умолчанию: 1050HZ

- RBT (Время звучания сигнала окончания вызоваROGER BEEP)

Это меню для выбора времени звучания Roger Beep от 50мс-1000 мс. с шагом 50 мс.
По умолчанию: 500 мс

(12) CFR (CW частота тона)

Это меню для выбора CW частоты тона от 300 Гц-3 кГц, с шагом 10 Гц.
По умолчанию: 1050HZ

(13) TON (частота тона передачи одиночного сигнала)

Это меню для выбора частоты тон передачи одиночного сигнала в диапозоне 300 Гц-3 кГц.с шагом 10 Гц.
По умолчанию: 1050HZ

- NOG

Эта функция связана с TX MON. Пользователь может установить громкость  и уровень
TX MON с помощью программного обеспечения. Всего в TX MON 64 класса (OFF ,0-63)
По умолчанию: 15

(15) CSU

Это меню для выбора CW громкости. Всего 64 класса.

По умолчанию: 31.


(15) ICG

Это меню относится к функции MIC GAIN. Значения данной функции пользователи могут подстраивать программно. Более высокое значение повышает чувствительность. Всего 64
уровня (OFF ,0-63).
По умолчанию: 31

(16) BEU

Это меню для установки громкости голосовой подсказки. Всего 64 уровня (OFF ,0-63).
По умолчанию: 31

ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ПРИЕМА

  - Убедитесь, что питание, микрофон и антенна подключены в соответствующие разъемы.

  - Включите радиостанцию с помощью регулятора громкости, повернув его по часовой стрелке.

  - Регулятором громкости установите комфортный уровень прослушивания.

  - Выберите нужный диапазон.

  - Выберите нужный канал (селектором каналов или клавиатурой).

  - Установить RF усиление на максимальное значение (до конца по часовой стрелке).

  - Если вы слышите фоновые шумы, то медленно поверните ручку шумоподавителя по часовой стрелке, пока шум не исчезнет (сигнал при этом не обязательно должен присутствовать). Теперь когда шумоподавитель настроен, вы можете дожидаться входящего сигнала. Учитывайте, что сигналы от абонентов, которые находятся слишком далеко и от абонентов передающих слабые сигналы, не могут быть услышаны.

ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ

1. Выберите нужный канал для передачи сообщения.

2. Нажмите клавишу Push-To-Talk и говорите в микрофон.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон может быть расширен до 25.615...30.105 МГц.

- Количество каналов 40 (программируются 60).

- Контроль частоты Синтезатор частоты с фазовой автоподстройкой.

- Шаг частоты 10Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц.

- Отклонение частоты 0.005%.

- Стабильность частоты 0.001%.

- Температурный диапазон -30… +50 С

- Входное напряжение DC 13.8V нормальный, 15.9V максимальный; 11.7V минимум при передаче.

- Размер 28*25*6 см.

- Вес 2.8 кг.

- Антенный разъем UHF,SO239.

ПЕРЕДАТЧИК

- Выходная мощность AM/FM/CW: 10 Вт SSB:21Вт(PEP)

- Модуляция Высокий и низкий уровень класс B, Амплитудная модуляция: AM частотная модуляция ЧМ

- Интермодуляционные искажения SSB: 3-го порядка, более чем -25dB; 5-го порядка, более чем -35dB

- SSB подавление несущей 55dB

- Подавление гармоник 50dB

- Частотный диапазон по звуковой частоте AM и FM: 450 … 2500 Гц

- Выходное сопротивление 50 Ом, несимметричное

ПРИЕМНИК

- Чувствительность SSB: 0.25 мкВ для 10dB(S+N)/N.

- AM:1.0мкВ для 10 dB(S+N)/N.

- FM: 1.0 мкВ для 20 dB (S+N)/N.

- Избирательность AM/FM:6dB@3KHz,50dB @9KHz .

- SSB: 6 dB@2.1KHz 60dB @3.3KHz.

- Избирательность по зеркальному каналу Более 65 дБ.

- Промежуточная частота AM/FM: 10.695 МГц 1 промежуточная, 455 кГц вторая промежуточная, SSB: 10.695 МГц.

- Избирательность по соседнему каналу 60dB AM/FM &70 dB SSB.

- Регулировка ВЧ усиления Диапазон регулировки 45 дБ для оптимального уровня приема сигнала.

- Автоматическая регулировка усиления (АРУ) Изменение звукового сигнала менее 10 дБ при изменении уровня входного сигнала от 10 до 100,000 мкВ.

- Система шумоподавления Регулируемая; порог менее 0.5 мкВ.

- Автоматическая (только для режимов AM/FM) 0.5 мкВ.

- ANL переключаемая.

- Подавитель помех ВЧ типа, эффективен в режимах AM/FM и SSB.

- Выходная звуковая мощность 4 Вт на нагрузке 8 Ом.

- Диапазон воспроизводимых частот 300 … 2800 Гц.

- Встроенный динамик 8 Ом, круглый.

- Внешний динамик 8 Ом, при подключении автоматически отключается внутренний динамик